## Slide 1
数字逻辑设计
实验五 序列检测器设计

## Slide 2
实验目的
（1）熟练使用状态转换图描述状态机；
（2）掌握使用verilog语言描述Moore状态机的方法；
（3）掌握状态机架构时序电路的应用。

## Slide 3
实验内容
设计一个Moore型的状态机，用于检测一个8位的二进制数中，是否存在“11010”的子序列。
例：
二进制数8’b1101_0110含有“11010”子序列，而 ’b0001_0101则不含有“11010”子序列。

## Slide 4
实验内容
详细要求如下：
A. 输入时钟为100MHz，端口为Y18；
B. 按键开关S1作为异步复位信号，当S1为1时，序列检测模块将被复位；
C. 按键开关S2作为序列检查启动信号；
D. 11010为固定的检查序列；
E. 待检测序列由拨码开关SW0-SW7一次输入，且检查顺序从SW0到SW7；
F. 检测结果输出到GLD0上并保持，直到启动下一次检测。

## Slide 5
实验内容
接口定义
Name
I/O
Width
Description
clk
i
nput
1
时钟信号（
1
00
MHz
）
r
st
i
nput
1
复位信号
button
i
nput
1
检测序列
启动信号
switch
i
nput
8
输入的待检测序列
led
output
1
GLD
0
显示信号

## Slide 6
实验原理
状态机的本质就是对具有逻辑顺序或时序规律事件的一种描述方法。状态机能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移，是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。
在计算机硬件系统及其他控制电路当中，经常出现使用状态机实现控制逻辑（控制通路）。
根据输出是否与当前输入有关，可将状态机分为2大类：Moore型状态机和Mealy型状态机。

## Slide 7
实验原理
Moore型状态机
若状态机的输出只和现态有关而与当前输入无关，则称其为Moore型状态机，其原理如下图所示。

## Slide 8
实验原理
状态机的3种实现方法
  一段式：整个状态机写到一个always块里，在该块中既描述状态转移，又描述状态的输入和输出
  二段式：
    一个always块采用同步时序描述状态转移
    一个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律以及输出
  三段式：
    一个always块采用同步时序描述状态转移
    一个always采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律
    一个always模块描述状态输出（可用组合逻辑/时序电路）

## Slide 9
实验原理
三段式描述方法示例模板

## Slide 10
实验步骤
创建工程，工程名为sequence_detection；
编写并添加设计文件sequence_detection.v；
编写并添加仿真文件testbench.v，并完成仿真；
编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流；
将生成的比特流下载到开发板验证

## Slide 11
验收要求
序列检测器上板检查（2分）
序列检测器仿真波形分析及代码提交（1.5分）
  仿真分析文件需有状态转移图
  分析匹配失败和匹配成功两种情况，需说明状态转移完整过程
实验5调整为3.5分，实验4仿真分析增加0.5分

## Slide 12
状态转移图要求
状态机转换图需体现以下内容
状态：
IDLE：复位后的初始状态
S0~S5：检查序列状态
信号：
rst：复位信号
button：检查启动信号
input_seq：待检查序列输入即输入串行化后的信号，位宽为1
end：序列检查结束信号，由内部计数器产生，检查完8位输入有效

## Slide 13
提交要求
提交时间：详见作业提交网站
提交格式：学号_姓名.zip
注意：如有出现雷同，雷同者均不得分！

## Slide 14
开始实验